Załącznik nr 6

OPIS  TECHNICZNY

do  opracowania pn. Modernizacja drogi  dojazdowej do pól

w miejscowości  Bogusławice  gmina Kruszyna

powiat częstochowski

województwo  śląskie.

- Podstawa  opracowania:

  - umowa o dzieło z Gminą  w Kruszynie ,

  - mapy ewidencyjne,

  - oględziny i pomiary w terenie.

- Zakres pracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację   drogi transportu rolnego na terenie gminy Kruszyna  w miejscowości Bogusławice   na długości 150 m. Wykorytowaniu , wywozie nadmiaru ziemi z korytowania   wykonaniu dolnej i górnej warstwy  podbudowy z kruszywa naturalnego , bądź innego materiału o podobnych   parametrach  technicznych  i cenowych .

Istnieje możliwość  nieznacznego zmniejszenia grubości warstwy  podbudowy w granicach 1- 3 cm  / z uwagi na środki finansowe Inwestora / , co nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość drogi .

Powyższe – jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie   określone  przez Zamawiającego w przedmiarze.

Przedmiotową dokumentację sporządzono na potrzeby dofinansowania inwestycji środkami FOGR.

- Opis stanu istniejącego:

Tereny przez które przebiega projektowana do modernizacji droga są terenami o charakterze rolniczym.

Odcinek przewidziany do modernizacji jest w bardzo złym stanie technicznym, jest to droga śródpolna o nawierzchni gruntowej z licznymi wybojami, koleinami w obecnym stanie uniemożliwiająca przejazd.

Modernizacja drogi  jest   przy udziale środków FOGR.

- Projektowane rozwiązania sytuacyjne:

Uproszczoną dokumentację projektową  wykonano z wykorzystaniem mapy  w skali  1:5000   oraz na podstawie oględzin i pomiarów w  terenie .

- Projektowane rozwiązanie wysokościowe:

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej  drogi.

Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem  zastosowano jednolitą szerokość  jezdni 3,50 m.

- Nawierzchnia i podbudowa:

Projektuje się wykonanie korytowania , dolnej 20-to cm warstwy z kruszywa naturalnego  , 5-cio  cm warstwy górnej również  z kruszywa naturalnego.

- Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach  maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.

- Odwodnienie:

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli na odprowadzenie wód na teren przyległy.

- Prace przewidziane do wykonania:

  - Droga w miejscowości   150 mb i szerokości 3,50 m :

    - roboty pomiarowe – 0,15 km ,

    - mechaniczne  korytowanie – 525 m2 / z poboczami/ ,

    - podbudowa   warstwa dolna 20 cm – 525 m2,

    - warstwa górna 5 cm 525 m2

    - plantowanie  poboczy 150 m2,

    - wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania na odległość  1 km,

Wykonawca robót  we własnym zakresie dokona rozeznania odnośnie przebiegu uzbrojenia występującego w obrębie modernizowanej  drogi.

Gmina wskaże właściwy przebieg trasy  drogi w terenie .

Z uwagi na brak map syt-wys uproszczona dokumentację wykonano na podstawie map ewidencyjnych.

- Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu  cen  opublikowanych w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – Serwis na I kwartał 2006 roku oraz cen w Regionie .

W kosztorysie inwestorskim uwzględniono koszt materiału łącznie z transportem .

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  KNR-ów .