Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST/są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości   „ Jacków  „

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  stanowi część dokumentów  przetargowych i kontraktowych  przy  zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1

  - Zakres robót  objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponadto dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi   i mającymi na celu odtworzenie  w terenie przebiegu trasy drogi .

Zakres  robót objętych ST dotyczy modernizacji drogi transportu rolnego polegającej na:

- Robotach pomiarowych,

- Mechanicznym wykonaniu koryta,

- Podbudowy i nawierzchni

- Ręcznym formowaniu poboczy,

- Wywozie nadmiaru ziemi,

- Budowie przepustu.

  - Określenia podstawowe

    - Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową / droga/ albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

    - Chodnik – wyznaczony  pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego.

    - Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

    - Korona drogi -  jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami itp.

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw  nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

    - Korpus drogowy – nasyp lub ta  część wykopu , która jest  ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - Koryto – element uformowany w korpusie  drogowym w celu ułożenia  w nim konstrukcji nawierzchni,

    - Materiały – wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi,

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących  do przejmowania  i rozkładania obciążeń od  ruchu na podłoże  gruntowe i zapewniających  dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa  znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową, zapewniająca lepsze   rozłożenie naprężeń,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca  do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.11 Niweleta – wysokościowe i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi.

1.4.12 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiarem / w kolejności technologicznej ich wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót , bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte  przy budowie oraz ich zgodność  z dokumentacja projektową, ST.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczone do użycia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz  będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających warunków sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  zdrowia i życia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Materiały

Do wykonania przedmiotowego zadania  niezbędne są nw materiały:

- Pospółka lub tłuczeń  ,

- Woda,

- Słupki drewniane iglaste

- Materiały na wykonanie przepustu.

Minimalna grubość warstwy  nawierzchni tłuczniowej  nie może być po zagęszczeniu  mniejsza od 7 cm . Maksymalna grubość  warstwy nawierzchni po zagęszczeniu  nie może przekraczać 20 cm.  Nawierzchnię  o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane  w warstwie  o jednakowej grubości . Grubość  rozłożonej warstwy  luźnego tłucznia   powinna być taka , aby po jego zagęszczeniu  i zaklinowaniu osiągnięto  grubość projektowaną.

Tłuczeń  po rozłożeniu  powinien być zagęszczany przejściami walca .

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od  dolnej krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi , częściowo nakładającymi się  w kierunku jej górnej krawędzi.

Zagęszczanie można zakończyć , gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia   o wymiarze około  40 mm pod naciskiem koła walca  nie wtłacza się w nawierzchnie , lecz się  miażdży na niej.

W czasie zagęszczania walcem zaleca się skrapiać nawierzchnię .

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć  natychmiast  po jej zagęszczeniu  w co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach , nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej grubości nawierzchni  nie powinny przekraczać +/- 10%.

- Sprzęt

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzęt:

- spycharka gąsienicowa  74 kW,

- równiarka samojezdna 75 kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,

- samochód samowyładowczy 5t i 0,9 t ,

- Transport

Sprzęt i materiały niezbędne do modernizacji drogi  można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we własnym Zakresie  dokona rozeznania odnośnie uzbrojenia  terenu.

- Harmonogram robót.

Z uwagi na to , że zakres planowanej  modernizacji jest  niewielki dla tego typu robót nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objęty  uproszczona dokumentacją winien być wykonany w okresie dwóch miesięcy.

- Rozwiązania wysokościowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi do istniejącej. Wskazane byłoby wytyczenie geodezyjne.

- Zawieszenia wykonywania robót z przyczyn , których na etapie  przygotowania specyfikacji  nie można było przewidzieć.

Wykonawca o przerwaniu robót powiadamia inspektora nadzoru  oraz Inwestora.

- Sankcje za opóźnienia , usterki, nienależyte wykonanie umowy.

Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie.

- Odpowiedzialność za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze należy uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie robót pomocniczych i zamiennych nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

- Odbiór robót.

Odbiór robót  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru  końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzędu Gminy , pracownika Urzędu Marszałkowskiego / z uwagi na dotację FOGR / i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją , zawarta umową , warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

- w przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.