Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST/są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach zadania „ Przebudowy - modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości   Jacków„ , gmina Kruszyna  , powiat częstochowski  ,  województwo śląskie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  stanowi część dokumentów  przetargowych i kontraktowych  przy  zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1

  - Zakres robót  objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponadto dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi   i mającymi na celu odtworzenie  w terenie przebiegu trasy drogi .

Zakres  robót objętych ST dotyczy modernizacji drogi transportu rolnego polegającej na :

  - Droga w miejscowości Jacków   ma   800  mb długości  i

Szerokość 5,00m i 4,00 m  oraz obustronne pobocza ( 2x 0,5 m ) :

    - roboty pomiarowe – 0,8 km ,

    - mechaniczne  profilowanie

    - uzupełnienie wyrw  i wyrównanie istniejącej podbudowy ,

    - nawierzchnia z destruktu bitumicznego – frezu  warstwa górna 5 cm ,

    - powierzchniowe podwójne  utrwalenie ,

  - Określenia podstawowe

    - Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową / droga/ albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

    - Chodnik – wyznaczony  pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego.

    - Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

    - Korona drogi -  jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami itp.

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw  nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

    - Korpus drogowy – nasyp lub ta  część wykopu , która jest  ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - Koryto – element uformowany w korpusie  drogowym w celu ułożenia  w nim konstrukcji nawierzchni,

    - Materiały – wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi,

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących  do przejmowania  i rozkładania obciążeń od  ruchu na podłoże  gruntowe i zapewniających  dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa  znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową, zapewniająca lepsze   rozłożenie naprężeń,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca  do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.11 Niweleta – wysokościowe i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi.

1.4.12 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiarem / w kolejności technologicznej ich wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót , bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte  przy budowie oraz ich zgodność  z dokumentacja projektową, ST.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczone do użycia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz  będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających warunków sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  zdrowia i życia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Materiały

Do wykonania przedmiotowego zadania  niezbędne są nw materiały:

- Grys kamienny,

- Tłuczeń kamienny niesortowalny,

- Miał kamienny,

- Kruszywo mineralne ,

- Emulsja asfaltowa,

- Destrukt,

- Woda,

- Słupki drewniane iglaste.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa  i kategorii ruchu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie właściwości | ciężki | średni, lekkośredni, lekki |
|  | klasa kruszywa |
|  | I | II |
| Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 25 (40) | 35 (45) |
| Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie większy niż, %(m/m): | 25 | 35 |
| Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m): | 1,5* | 2,0* |
| Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 10,0 | 30,0 |

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego

## Lepiszcza

Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe   Em-94” - IBDiM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

| Badane właściwości | Rodzaj emulsji |
| --- | --- |
|  | K1-65 | K1-70 |
| Zawartość lepiszcza, % | od 64 do 66 | od 69 do 71 |
| Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE, nie mniej niż: | 6 | - |
| Lepkość BTA ( 4 mm (s), nie mniej niż: | - | 7 |
| Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niż: | 0,10 | 0,10 |
| Jednorodność, %, # 0,16 mm, nie więcej niż: | 0,25 | 0,25 |
| Trwałość, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niż: | 0,4 | 0,4 |
| Sedymentacja, %, nie mniej niż: | 5,0 | 5,0 |
| Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż: | 85 | 85 |
| Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niż: | 80 | 80 |

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie może być wykonywane również na drogach o ruchu ciężkim, lecz przy użyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy użyciu asfaltu wcześniej modyfikowanego.

Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane     i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

- Sprzęt

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzęt:

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- samochód samowyładowczy 5t i 5-10 t ,

- samochód  dostawczy 0,9 t ,

- ładowarka jednonaczyniowa kołowa,

- rozsypywacz  grysów,

- skrapiarka do bitumów,

- spycharka gąsienicowa  55 kW/75 KM i 74 kW/100KM,

- równiarka samojezdna  ,

- walec statyczna samojezdny,

- walec  samojezdny wibracyjny,

- szczotka mechaniczna samojezdna,

- rozkładarka mas bitumicznych ,

- Transport

Sprzęt i materiały niezbędne do modernizacji drogi  można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we własnym Zakresie  dokona rozeznania odnośnie uzbrojenia  terenu.

- Harmonogram robót.

Z uwagi na to , że zakres planowanej  modernizacji jest  niewielki dla tego typu robót nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objęty  uproszczona dokumentacją winien być wykonany w okresie dwóch miesięcy.

- Rozwiązania wysokościowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi do istniejącej. Wskazane byłoby wytyczenie geodezyjne.

- Zawieszenia wykonywania robót z przyczyn , których na etapie  przygotowania specyfikacji  nie można było przewidzieć.

Wykonawca o przerwaniu robót powiadamia inspektora nadzoru  oraz Inwestora.

- Sankcje za opóźnienia , usterki, nienależyte wykonanie umowy.

Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie.

- Odpowiedzialność za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze należy uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie robót pomocniczych i zamiennych nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

- Odbiór robót.

Odbiór robót  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru  końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzędu Gminy , pracownika Urzędu Marszałkowskiego / z uwagi na dotację FOGR / i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją , zawarta umową , warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

- w przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.