Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres projektu : Remont dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach.

Zamawiający: Gmina Kruszyna

ul. Kmicica 5

42-282 Kruszyna

Nazwa specyfikacji: 	Specyfikacja techniczna remontu dachu budynku remizy OSP w 				Bogusławicach

KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV

Klasyfikacja robót objętych specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

45 26 10 00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45 26 13 20 – 3 Kładzenie rynien,

45 42 11 46 – 9 Instalowanie sufitów podwieszanych.

Jednostka autorska specyfikacji:

Autor specyfikacji:

Data opracowania – Grudzień 2007r.

PKT. 1 Część ogólna

  - Nazwa nadana zamówieniu

Remont dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach

Zamawiający: 	Gmina Kruszyna

ul. Kmicica 5

42-282 Kruszyna

  - Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest wykonanie remontu dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach.

Zakres robót obejmuje:

      - Roboty demontażowe:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład,

- demontaż sufitu podwieszonego z płyt pilśniowych,

- rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku,

- rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku,

- utylizacja papy z dachu,

- utylizacja płyt pilśniowych z sufitu podwieszonego,

      - Zabezpieczenie wiązarów:

- wykonanie stężeń obustronnych konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 ,

- wzmocnienie połączeń dźwigarów elementami stalowymi,

- nabicie na połaciach dachowych łat 38 x 50 mm o rozstawie co 16 cm celem wyrównania pod blachę trapezową,

      - Roboty remontowe:

- pokrycie dachu blachami profilowanymi (trapezowymi) powlekanymi, o skoku fali 100 mm, mocowanymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm za pomocą wkrętów samogwintujących T-35,

- wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy powlekanej,

- wykonanie obróbki wyłazu dachowego blachą powlekaną,

- wykonanie rynien dachowych z polichlorku winylu PCV, półokrągłe o ø 150 mm łączone na uszczelki,

- wykonanie rur spustowych z polichlorku winylu PCV, okrągłe o ø 110 mm,

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z wełny mineralnej gr. 16 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej z folii polietylenowej szerokiej, dwie warstwy pod wełnę i pod blachę,

- wykonanie sufitu podwieszanego typu Thermatex,

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy rastrowe do zabudowy kasetonowej,

- wymiana kinkietów oświetleniowych,

      - pozostałe prace - wywiezienie gruzu oraz odpadów pozostałych po prowadzonych robotach w gestii wykonawcy.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące:

    - montaż i demontaż zabezpieczeń bhp,

    - montaż i demontaż rusztowań,

    - urządzenie placu budowy,

    - usunięcie, wywóz gruzu i śmieci.

  - Informacje o terenie budowy

Granice terenu budowy wyznaczone będą przez obrys ścian remontowanych pomieszczeń. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania materiałów na zewnątrz oraz zapewni możliwość korzystania z jednego wydzielonego pomieszczenia, gdzie Wykonawca będzie miał możliwość składowania materiałów budowlanych których nie będzie można magazynować wewnątrz pomieszczeń remontowanych.

Podczas wykonywania robót, przyległy teren należy oznakować i zabezpieczyć.

  - Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego zostanie dokonane w terminie wynikającym z umowy. Zamawiający obowiązany jest wskazać dla celów budowy i socjalnych:

- punkt poboru energii elektrycznej,

- punkt poboru wody.

Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w cenę umowną.

Za wszelkie uchybienia wobec interesów osób trzecich powstałe z winy Wykonawcy na terenie i poza terenem budowy, odpowiada Wykonawca.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

PKT. 2 Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do remontu powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną.

Transport, przechowywanie materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do remontu dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach zastosowano następujące materiały :

- tarcicę nasyconą o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 ,

- płytki stalowe DMX,

- łaty drewniane 38 x 50 mm,

- blachę profilowaną (trapezową) powlekaną, o skoku fali 100 mm, mocowaną do łat drewnianych o rozstawie 16 cm za pomocą wkrętów samogwintujących T-35,

- blachę płaską powlekaną potrzebną do wykonania różnych obróbek, elementów z blachy oraz wykonanie obróbki wyłazu dachowego,

- rynny dachowe z polichlorku winylu PCV, półokrągłe o ø 150 mm łączone na uszczelki,

- rury spustowe z polichlorku winylu PCV, okrągłe o ø 110 mm,

- wełnę mineralną,

- folię polietylenową szeroką,

- płyty Thermatex,

- stelaż metalowy sufitu podwieszonego,

- oprawy rastrowe do zabudowy kasetonowej,

- kinkiety oświetleniowe,

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

PKT. 3 Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu i narzędzi które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.

PKT. 4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca dostosuje rodzaj środków transportu do ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu na zaplecze budynku.

PKT. 5 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, projektem technicznym, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

PKT. 6 Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrole robót, jakości robót i zastosowanych materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantująca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami projektu technicznego i specyfikacji technicznej.

Odbiór robót nastąpi na zasadach określonych w umowie.

PKT. 7 Wymagania dotyczące rozliczenia robót

Inwestycja rozliczana będzie na podstawie następujących dokumentów:

- kosztorysu powykonawczego,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,

PKT. 8 Odbiór robót budowlanych.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:

- kosztorys powykonawczy,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

PKT. 9 Rozliczenie robót

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

PKT. 10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

            - Projekt remontu dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach.

            - Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

            - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

10.2 Przepisy związane:

            - Polskie Normy,

            - Aprobaty techniczne,

            - Instrukcje wydawane przez producentów materiałów,

            - Zestawienie materiałów.