Załącznik nr 4

Przedmiar

na przebudowę - modernizację drogi dojazdowej do pól

na długości 1000 mb i szerokości 4,00 m

w miejscowości Baby, gmina Kruszyna,

powiat częstochowski

województwo śląskie.

Element : Roboty przygotowawcze

1 d.1	KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km

1	km	1.000

RAZEM	1.000

2 d.1	KNR 15-01 0114-04 analogia

Ręczne wykoszenie porostów  z poboczy drogi   obmiar = 1000m2		m2

-- R --

1*		robocizna	r-g	13.0000	0.130	130.00

3 d.1	KNR 2-01 0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha

0,040	ha	0.040

RAZEM	0.040

4 d.1	kalkulacja własna

Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu i  wykarczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia	m2

400	m2	400.000

RAZEM	400.000

5 d.1	KNR 2-01 0201-05

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km- ścinanie poboczy  obmiar: 1000m x 2 x 0,3 x 0,5 = 300	m3 z tego do wywozu 50%

150	m3	150.000

RAZEM	150.000

6 d.1	KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2

4000+1000 (pobocza)	m2	4000.000

RAZEM	5000.000

Podbudowa i nawierzchnia

7 d.2	KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz.. 15 cm	m2

4000	m2	4000.000

RAZEM	4000.000

8 d.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 5 cm 	m2

4000	m2	4000.000

RAZEM	4000.000

9 d.2	KNR 2-01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - plantowanie poboczy obmiar = 1000m2		m2