Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST/są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Baby„, gmina Kruszyna, powiat częstochowski, województwo śląskie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy  zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponadto dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogi .

Zakres robót objętych ST dotyczy modernizacji drogi transportu rolnego polegającej na :

  - Droga w miejscowości Baby ma 1000 mb długości                            i szerokość 4,00 m:

    - roboty pomiarowe –1,0 km ,

    - mechaniczne profilowanie

    - nawierzchnia z tłucznia-warstwa dolna 15 cm i warstwa górna 5 cm ,

    - pobocza z gruntu rodzimego.

  - Określenia podstawowe

    - Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową /droga/ albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

    - Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego.

    - Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

    - Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami itp.

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

    - Korpus drogowy – nasyp lub ta  część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - Koryto – element uformowany w korpusie  drogowym w celu ułożenia  w nim konstrukcji nawierzchni,

    - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących                   do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe      i zapewniających dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa  znajdująca się między warstwą ścieralną,          a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej       i podbudowy pomocniczej.

1.4.11 Niweleta – wysokościowe i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi.

1.4.12 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiarem / w kolejności technologicznej ich wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczone do użycia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających warunków sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  zdrowia i życia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Materiały

Do wykonania przedmiotowego zadania  niezbędne są nw materiały:

- Tłuczeń kamienny niesortowalny,

- Miał kamienny,

- Woda,

- Słupki drewniane iglaste.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie właściwości | ciężki | średni, lekkośredni, lekki |
|  | klasa kruszywa |
|  | I | II |
| Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 25 (40) | 35 (45) |
| Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie większy niż, %(m/m): | 25 | 35 |
| Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m): | 1,5* | 2,0* |
| Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): | 10,0 | 30,0 |

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego

- Sprzęt

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzęt:

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- samochód samowyładowczy 5t,

- samochód  dostawczy 0,9 t ,

- spycharka gąsienicowa 55 kW/75 KM

- równiarka samojezdna,

- walec statyczna samojezdny,

- walec samojezdny wibracyjny,

- koparka gąsienicowa.

- Transport

Sprzęt i materiały niezbędne do modernizacji drogi  można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we własnym Zakresie dokona rozeznania odnośnie uzbrojenia  terenu.

- Harmonogram robót.

Z uwagi na to , że zakres planowanej modernizacji jest niewielki dla tego typu robót nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objęty uproszczona dokumentacją winien być wykonany w okresie dwóch miesięcy.

- Rozwiązania wysokościowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi do istniejącej. Wskazane byłoby wytyczenie geodezyjne.

- Zawieszenia wykonywania robót z przyczyn , których na etapie  przygotowania specyfikacji  nie można było przewidzieć.

Wykonawca o przerwaniu robót powiadamia inspektora nadzoru oraz Inwestora.

- Sankcje za opóźnienia , usterki, nienależyte wykonanie umowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Odpowiedzialność za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze należy uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie robót pomocniczych i zamiennych nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

- Odbiór robót.

Odbiór robót  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzędu Gminy, pracownika Urzędu Marszałkowskiego / z uwagi na dotację FOGR / i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją , zawarta umową , warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,

- w przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.