Załącznik nr 4

Bogusław-Krusz-dr2	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa ¦ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOGUSŁAWICE - KRUSZYNA |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.294 | km km | 1.294 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.294 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 25.00 | szt. szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 29.00 | szt. szt. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0110-01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 2 km 117.00 | mp mp | 117.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0505-05 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lll (odkrycie krawędzi drogi) 1937.00 | m2 m2 | 1937.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1937.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.lll) 65.30 | m3 m3 | 65.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.300 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll 587.40 | m3 m3 | 587.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 587.400 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 304.30 | m3 m3 | 304.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 304.300 |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 304.30 | m3 m3 | 304.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 304.300 |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0212-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 511.90 | m3 m3 | 511.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 511.900 |
| 11 d.1 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Krotność = 4 511.90 | m3 m3 | 511.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 511.900 |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 12 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 30.00 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (grub. 5 cm) 31.50 | m2 m2 | 31.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.500 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1 cm grub. (grub. 2 cm) Krotność = 2 31.50 | m2 m2 | 31.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.500 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (grub. 25 cm) 31.50 | m2 m2 | 31.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.500 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. (grub. 10cm) Krotność = 10 31.50 | m2 m2 | 31.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.500 |

-1 -

Norma PRO Wersja 4.07a

Bogusław-Krusz-dr2	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 7.50 | m m | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 18 d.2 | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 0.95 | m3 m3 | 0.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.950 |
| 19 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10.50 | m2 m2 | 10.500 |
|  |  |  |  | RAZEM 10.500 |
| 3 | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA |
| 20 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.l-IV 494.60 | m2 m2 | 494.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 494.600 |
| 21 d.3 | KNR 2-31 0104-05 | Warstwa odsączająca mechanicznie zagęszczona w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm 494.60 | m2 m2 | 494.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 494.600 |
| 4 | ODWODNIENIE |
| 22 d.4 | KNR 2-18 0108-05 analogia | Podłączenie wpustów rurą z polichlorku winylu (PCW) o śr. zewnętrznej 225 mm 25.00 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 23 d.4 | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2.00 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0502-03 | Umocnienie wylotu płytami betonowymi 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem. 4.20 | m2 m2 | 4.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.200 |
| 25 d.4 | KNR 2-18 0511-04 | Przepusty - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.400 mm uszczelniane uszczelką gumową na zjazdach 205.00 | m m | 205.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205.000 |
| 26 d.4 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 123.00 | m2 m2 | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 27 d.4 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 70.00 | ściank. ściank. | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 28 d.4 | KNR 2-18 0511-05 | Przepusty - rury żelbetowe typu 'Wipro' o śr.500 mm uszczelniane uszczelką gumową 32.50 | m m | 32.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.500 |
| 29 d.4 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 26.00 | m2 m2 | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 30 d.4 | KNR 2-31 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 6.00 | ściank. ściank. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 31 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 2126.00 | m m | 2126.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2126.000 |
| 32 d.4 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll 598.20 | m3 m3 | 598.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 598.200 |
| 33 d.4 | KNR 2-01 0212-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1086.70 | m3 m3 | 1086.700 |  |

-2-

Norma PRO Wersja 4.07a

Bogusław-Krusz-dr2	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1086.700 |
| 34 d.4 | KNR 2-01 0507-02 | Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.Ill przy robotach wodno-melioracyjnych 2073.80 | m2 m2 | 2073.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2073.800 |
| 35 d.4 | KNR 2-31 0606-03 | Korytka ściekowe z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem. piaskowej 323.00 | m m | 323.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 323.000 |
| 36 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Podłoże z betonu B-15 pod korytka ściekowe na wjazdach 25.84 | m3 m3 | 25.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.840 |
| 5 | PRZEBUDOWA ŁUKU (zakrycie odcinka rowu otwartego i barierka energochłonna) |
| 37 d.5 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - rejon przepustu śred. 1000 mm 18.00 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 38 d.5 | KNR 2-31 0704-06 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m 12.00 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 39 d.5 | KNR 2-18 0511-05 | Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.500 mm uszczelniane uszczelką gumową 30.00 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 6 | DOLNA WARSTWA PODBUDOWY |
| 40 d.6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 526.10 | m2 m2 | 526.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 526.100 |
| 7 | GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY |
| 41 d.7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 526.10 | m2 m2 | 526.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 526.100 |
| 42 d.7 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6470.00 | m2 m2 | 6470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6470.000 |
| 43 d.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6470.00 | m2 m2 | 6470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6470.000 |
| 44 d.7 | KNR 2-31 0108-04 | Warstwa klinująca górną warstwę podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych 25kg/m2 12.40 | t | 12.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.400 |
| 8 | CHODNIK |
| 45 d.8 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej 180.00 | m m | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 46 d.8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 9.90 | m3 m3 | 9.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.900 |
| 47 d.8 | KNR 2-31 0107-02 | Wypełnienie szczeliny tłuczniem kamiennym 6.75 | m3 m3 | 6.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.750 |
| 48 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 270.00 | m2 m2 | 270.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270.000 |
| 49 d.8 | KNR 2-31 0203-05 analogia | Pobocze z frezu- grub po zagęszcz.8 cm 2015.00 | m2 m2 | 2015.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2015.000 |
| 9 | NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIĄŻĄCA |

-3-

Norma PRO Wersja 4.07a

Bogusław-Krusz-dr2KST	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.9 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (grub. 3 cm) 6470.00 | m2 m2 | 6470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6470.000 |
| 51 d.9 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -6470.00 | m2 m2 | -6470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -6470.000 |
| 52 d.9 | KNR 2-31 0108-04 | Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 142.90 | t t | 142.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.900 |
| 10 | NAWIERZCHNIA - WARSTWA ŚCIERALNA |
| 53 d.10 | KNR 2-31 0310-07 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 6470.00 | m2 m2 | 6470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6470.000 |
| 11 | OZNAKOWANIE |
| 54 d.11 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 8.00 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 55 d.11 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 8.00 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 56 d.11 | KNR 2-31 0706-05 | Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych, farbą chlorokauczukową. 15.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 12 | ROBOTY POZOSTAŁE |
| 57 d.12 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 63.00 | szt. szt. | 63.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.000 |
| 58 d.12 | KNR 2-31 1404-01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.40 i 0,30 m z namułu 150.00 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 59 d.12 | wycena własna | Oznakowanie czasowe - zabezpieczenie robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu. 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 | INWENTARYZACJA |
| 60 d.13 | wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 4 –

Norma PRO Wersja 4.07a