OPIS TECHNICZNY

do opracowania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do pól

w miejscowości Kruszyna gmina Kruszyna

powiat częstochowski

województwo śląskie.

- Podstawa opracowania:

  - umowa zawarta z Gminą w Kruszynie,

  - mapa ewidencyjna,

  - oględziny i pomiary w terenie,

  - ustalenia z Inwestorem.

- Zakres pracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację drogi transportu rolnego                na terenie gminy Kruszyna w miejscowości Kruszyna na długości 1200 m.

Prace będą polegały na:

Wykonaniu poboczy, wyrównaniu istniejącej podbudowy, mechanicznym profilowaniu, wywozie nadmiaru ziemi ze ścinki poboczy, wykonaniu                      górnej warstwy podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonaniu przepustu.

Przedmiotową dokumentację sporządzono na potrzeby dofinansowania inwestycji środkami FOGR.

- Opis stanu istniejącego:

Tereny przez które przebiega projektowana do modernizacji droga                        są terenami o charakterze rolniczym, jest to droga gminna.

Początek drogi przewidzianej do modernizacji stanowi skrzyżowanie z drogą w kierunku wsi Zdrowa oraz z drogą w kierunku wsi Baby, a koniec skrzyżowanie z drogą D-1307.

Modernizacja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1306 obręb Kruszyna.

Odcinek przewidziany do modernizacji ma wykonaną w latach ubiegłych podbudowę z tłucznia, która wymaga wyrównania, uzupełnienia ubytków.

Modernizacja drogi planowana jest przy udziale środków FOGR.

- Projektowane rozwiązania sytuacyjne:

Uproszczoną dokumentację projektową wykonano z wykorzystaniem mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz na podstawie oględzin  i pomiarów                                      w terenie.

- Projektowane rozwiązanie wysokościowe:

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej drogi.

Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem zastosowano jednolitą szerokość jezdni 4,00 m, oraz obustronne pobocza, każde po 0,5m szerokości.

Projektowana do modernizacji trasę drogi wpisano w istniejący pas drogowy.

- Nawierzchnia i podbudowa:

Projektuje się wykonanie poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie górnej warstwy podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonaniu przepustu.

- Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach  maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.

- Odwodnienie:

Niweletę drogi poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej drogi.

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli na odprowadzenie wód na teren przyległy.

- Prace przewidziane do wykonania:

Droga w miejscowości Kruszyna przewidziana do modernizacji jest                       o długości 1200 mb.

Szerokość drogi do modernizacji 4,0 m oraz przewidziano wykonanie obustronnych tłuczniowych poboczy na całej długości drogi o szerokości             0,50 m:

    - ścinanie mechaniczne poboczy wraz z odwozem nadmiaru ziemi,

    - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

    - wyrównanie istniejącej podbudowy dolnej,

    - wykonanie podbudowy - warstwa górna 5 cm,

    - - na poboczu warstwa dolna i górna 10,

    - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w miejscu łączenia jezdni z poboczem,

    - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – 4 cm warstwa ścieralna,

    - wykonanie przepustu z rur żelbetowych o śred. 500 mm                   z przyczółkami betonowymi.

Wykonawca robót we własnym zakresie dokona rozeznania odnośnie przebiegu uzbrojenia występującego w obrębie modernizowanej drogi.

Gmina wskaże właściwy przebieg trasy drogi, a w szczególności poboczy      w terenie, tak aby nie naruszyć granic gruntów prywatnych.

Uproszczoną dokumentację wykonano na podstawie map ewidencyjnych.

- Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu cen opublikowanych w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – Serwis na I kwartał 2009 roku oraz cen w Regionie.

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  KNR-ów .