Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W LGOCIE MAŁEJ

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A. Ogólna specyfikacja techniczna
B. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

Dział:				
45000000-7 	Roboty budowlane

Rozdział:	
45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
 		budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa i kategoria robót:

| 45 21 22 00 – 8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |
| --- | --- |
| 45 11 12 00 – 0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45 11 27 20 – 8 | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |
| 37 45 10 00 – 4 | Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach |

A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.		Określenie przedmiotu zamówienia

1.1     Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa boiska sportowego
 
1.2     Lokalizacja przedsięwzięcia:
          Lgota Mała działka nr ewid. 5497 gm. Kruszyna

1.3	Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.3.1	Zamawiający: 
	Gmina Kruszyna ul. Kmicica 5 
1.3.2	Wykonawca: 
	- zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym
 
 
1.4. 	Ogólny zakres robót:    
    	- wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

- dostawa i montaż kompletu bramek i piłkochwytów 
    	                                                	                                                
2.       Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, określone szczegółowo w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

3.		Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 		realizacji inwestycji określonej w pkt. 1.

#### 4.		Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
         Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo  		w dokumentacji projektowej przedmiarze robót.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 			specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” 
		i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

5.		Prowadzenie robót

5.1	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją budowlaną, przedmiarami robót i STWiOR.

5.2	Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy Plac Budowy w terminie określonym w umowie.

5.3	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu   
          do posesji) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 		 realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

5.5	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 			przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
         Wykonawca będzie: 
		- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów    
            i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
		- utylizował wszystkie materiały (w tym niebezpieczne) pochodzące z rozbiórek, 
            przekazując Zamawiającemu najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót stosowne 
            dokumenty

5.6	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 			utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały 			łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 			zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

5.7	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nie polegających wymianie, 
         a pozostających na obiekcie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za organizację placu 
         budowy, utrzymanie przekazanego terenu

5.8	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 			bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 		wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 		spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

5.9	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 		materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty 		odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać teren robót do czasu 			odbioru 	końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby     
          budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu    
          odbioru 	końcowego.

5.10	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
		i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 		robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 		wytycznych podczas prowadzenia robót.

6. 		Materiały

6.1	Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    
             technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 	 właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie    
    ustalono Polskiej Normy
 -  atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
 Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów o parametrach określonych 
 przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

6.2.   Przechowywanie składowania i materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 		potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  		jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji, przedmiarach można zastąpić 	równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 	wynikających z odpowiednich przepisów.

7.		Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 			spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanie robót. Sprzęt, będący 			własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 			dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 			ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika

8.		Wykonanie  robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za    jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach 	spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

9.	 	Kontrola jakości  robót.

9.1	Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni 		on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i 		przyrządy niezbędne do pobierania próbek  badań i pomiarów materiałów oraz robót. 		Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 				zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 		przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 		stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
9.2	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 			przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST  
          należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez    
          inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 
          Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań    
          Wykonawca przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.

10.	Odbiory

10.1  	Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
         dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 	
         umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
         postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.  
10.2  Odbiór częściowy 
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru 
         częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
10.3  Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 		jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 		końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 	 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru 	końcowego robót dokona komisja złożona z przedstawiciela Wykonawcy,			Zamawiającego i Zarządzającego obiektem. Komisja odbierająca roboty 			dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 	badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją, przedmiarami. 
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót 			zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, 	komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 		poszczególnych rodzajach robót nieznacznie  odbiega od wymaganej w  ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 	obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną  wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 	przyjętych w dokumentach  		umowy.

10.4	Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  końcowego robót jest Protokół  
         końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
         dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów,

- dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów (w tym niebezpiecznych)  z rozbiórki do utylizacji – jeżeli występują

- atesty zamontowanych urządzeń sportowych

- inwentaryzację geodezyjną.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą kompletne,
         komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
         robót.

11.	Przepisy związane
11.1	Obowiązujące w Polsce normy i normatywy

11.2	Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
		-	ustawa z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
		-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie 					warunków 	technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie 					szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 			wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 			budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 			dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów    
         oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki               
           uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  
           oznakowaniem CE

-	 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie  
               bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.	Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:

-	zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania 		     niezbędnych materiałów 
	-	ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą 				placówki 
	-	przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów 				z rozbiórki 
	- 	porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie 
          i po zakończeniu prac

2. Warunki bezpieczeństwa pracy
		Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod 			ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy 	 		Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie 			prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich 			kwalifikacjach zawodowych

3.	Sprzęt

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez 		     Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować 		     zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku 		     zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
	     i niedopuszczone do robót.

4.	Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.

5. Wymagania szczegółowe
5.1  Nawierzchnia ze sztucznej trawy
 Na boisku zaprojektowano nawierzchnię o warstwach:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego 4 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku 10 cm

5.2 Wyposażenie boiska

Boisko wyposażone zostało w komplet piłkochwytów, o wysokości 4.0 m i długości       125,6 mb, umieszczonych w linii ogrodzenia działki od strony boiska, oraz w dwie bramki  o wym. 318 x 209 x 60 cm.

5.3  Wymagania odnośnie pozostałych robót:

zgodnie z załączonymi przedmiarami, obowiązującymi przepisami oraz sztuką   
         budowlaną.